ё

# Text boxes

Общество с ограниченной ответственностью

«Заводские двери»

ТЕРМОДВЕРЬ «ТЕРМО»

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

П

2023

1. Характеристики конструкции изделия

1.1	Изделие должно соответствовать требованиям ТУ 25.12.10-001-05070672-2023 и его техническому описанию.

1.2.	Конструкция термодвери изготовлена с применением технологии терморазрыва, внутренние металлические элементы короба и полотна соединяются с наружными через специальные термовставки которые снижают проникновение холода.

1.3.	Конструкцию термодвери образуют:

•	полотно, состоящее из двух частей: наружная часть полотна с 2-мя П-образными ребрами жесткости и внутренняя часть полотна, соединенные между собой через термовставки из полиамидного профиля. Ширина терморазрыва в полотне составляет 7 мм. Пространство дверного полотна заполнено базальтовой плитой Евроизол ECO плотностью 40кг /м3 и листовым пенополистиролом плотностью 10 кг /м3;

•	короб, состоящий из внутренней и наружной частей, соединенных между собой через термовставки;

•	петли для навешивания полотна на короб.

1.3.1.	Короб термодверей выпускается в 2-х исполнениях:

•	открытый короб (только для дверей размером 2050х860 и 2050х960 мм). Наружная и внутренняя части в нём соединены между собой болтовыми соединениями через термовставку толщиной 3 мм из вспененного полиэтилена.

•	закрытый короб. Терморазрыв наружной и внутренней частей короба обеспечен по периметру термовставками из полиамидного профиля. Ширина терморазрыва в закрытом коробе составляет 7 мм. Все пространство в нём заполнено минеральной плитой Евроизол ECO плотностью 40 кг /м3.

1.4.	Термодвери с закрытым коробом изготавливаются в одно- и двухстворчатом исполнении, с полкой (полками) или фрамугой в четырех типах полотна:

•	Металл-Металл;

•	Металл-Панель;

•	Панель-Панель с МДФ-наличником;

•	Панель-Панель без МДФ-наличника;

1.6.	Максимальная ширина по коробу одностворчатых термодверей без полки составляет 1000 мм. Максимальная высота по коробу одностворчатых термодверей без фрамуги составляет 2300 мм.

2. Правила установки термодвери

2.1.	Монтаж дверного блока должен производиться исключительно специализированными бригадами официального дилера по установке дверных блоков. Окончание монтажа должно подтверждаться Актом сдачи-приемки, включающим в себя гарантийные обязательства на монтаж стальной двери.

2.2.	До начала работ по демонтажу старой двери и монтажу новой стальной двери убедитесь в том, что дверь соответствуют оформленному заказу:

•	Заводской номер двери, модель и размеры металлоконструкции, сторона открывания (правая или левая), размер наличника на коробе;

•	Упаковка не имеет повреждений, переходящих на дверь;

•	Паспорт на дверь в наличии и заполнен;

•	Цвет порошкового покрытия металлических частей, расположение и цвет декоративных филенок (если есть филенка), толщина декоративных панелей, материал отделочных панелей и материал декоративного покрытия отделочных панелей, его цвет, текстура, рисунок фрезеровки (если есть фрезеровка), цвет и расположение декоративных молдингов (если есть молдинги) соответствуют оформленному заказу;

•	Комплектация замковой системы, цвет фурнитуры, модель ручки, соответствуют оформленному заказу и исправно работают;

•	Отсутствуют повреждения лакокрасочного покрытия металлических частей, повреждения отделочных панелей, стеклопакетов, декоративных рамок и фурнитуры;

2.2.1.	Претензии по внешнему виду и комплектации термодвери принимаются до установки дверного блока в проем.

2.3.	Только после соблюдения условий п. 2.2. происходит приемка двери Заказчиком и начинается демонтаж старой двери, если таковая имеется.

2.3.1.	В случае несоблюдения условий п. 2.2. Заказчик вправе отказаться от установки двери.

2.4.	При установке дверного блока в строящийся дом, при незавершенных ремонтно-строительных работах, требующих расхода воды (кирпичная кладка, штукатурка, укладка плитки. оклейка обоев и т.п.) высок риск образования конденсата на двери в холодное время. Об этом Заказчик должен быть предупрежден до установки двери и ознакомлен с п.3. настоящего Паспорта «Правила эксплуатации термодвери». О данном предупреждении Заказчика, а также о вручении ему настоящего ПАСПОРТА. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ делаются отметки в Акте сдачи-приемки!

2.5.	Перед началом установки дверного блока требуется подготовить стеновой проем таким образом, чтобы монтажные зазоры между дверным коробом и стеновым проемом составляли по периметру не менее 30 мм.

2.5.1.	Толщина дверного проема должна быть не менее толщины короба термодвери

2.6.	Перед установкой в монтажном шве гидро- и пароизоляционных материалов поверхности дверных проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, а в зимних условиях - от снега, льда, инея с последующим прогревом.

2.7.	Кромки и поверхности проемов не должны иметь раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм, дефектные места должны быть зашпаклеваны водостойкими составами,

2.8.	Нижняя часть дверного блока устанавливается с зазором не менее 30 мм на установочные клинья с целью его дальнейшего утепления с помощью пенного утеплителя. Установка двери порогом на пол без утеплителя не допускается!

2.9.	Установку дверного блока по вертикали и горизонтали следует начинать со стороны расположения дверных петель. Отклонения от вертикали и горизонтали дверной коробки не должны превышать 1,5мм на 1м длины, но не более 3мм на высоту коробки. Распорными клиньями обеспечить надежную фиксацию короба, не допуская его деформации.

2.10.	Просверлить по отверстиям в крепежных пластинах со стороны петель отверстия в стене диаметром 10 мм и глубиной не менее 150 мм.

2.11.	Забить установочные штыри в эти отверстия и приварить к крепежным пластинам или закрепить на анкерные болты. При креплении дверного короба крепежными элементами к стеновому проему следует контролировать, чтобы не произошла деформация дверного короба.

Для дверных блоков высотой 2200мм и более рекомендуется устанавливать дополнительные крепежные пластины.

2.12.	Навесить дверное полотно на короб. Полотно и короб на замочной стороне должны быть параллельны. Поместить между коробом и полотном двери полоску бумаги и убедиться, что полоска бумаги зажимается уплотнителем по всему периметру двери после её захлопывания, если прижим есть не по всему контуру уплотнения, то обеспечить прижим путем устранения перекоса между полотном и коробом. Контура уплотнения по периметру двери должны прижиматься равномерно. Сквозняк между коробом и полотном у захлопнутой двери недопустим!

2.13.	Проверить работу замков и задвижки. Ключ замка, ручка и вертушок задвижки должны поворачиваться плавно, без рывков и заеданий.

2.14.	Убедившись в правильности установки, закрепить дверь по всему периметру. При необходимости отжать короб в середине замочной стойки, просверлить отверстие в стене и забить средний штырь. Повторно проверить работу замков, задвижки и при их нормальной работе приварить средний штырь к пластине.

2.15.	Установку двери при креплении через короб производить в той же последовательности. При установке дверного блока с помощью анкерных болтов соблюдать ту же последовательность. Прочность их крепления не должны уступать прочности сварочного соединения.

2.16.	Установку ручек производить в следующей последовательности:

-выставить квадрат ручки таким образом, чтобы его вылет с каждой стороны полотна был одинаков и составил не менее 30 мм. Применение вместо квадрата ручки каких-либо других приспособлений запрещается;

- одеть ручки на вылеты квадрата с обеих сторон полотна и стянуть их стяжками, входящими в комплект ручек;

- зафиксировать ручки на квадратах стопорными винтами, входящими в комплект ручек;

2.17.	Произвести заполнение полости монтажных швов и короба двери, если он открытый, полиуретановой пеной по всему периметру проема. Стенки проема перед запениванием слегка смочить водой из распылителя. Заполнение полости монтажных швов начинается с порога и далее снизу-вверх, равномерно, без разрывов, таким образом, чтобы исключить образование пустот между коробом дверного блока и стеновым проемом. Сначала запенивают короб со стороны наличника через всю глубину короба. После высыхания слоя, примыкающего к наличнику, производят запенивание оставшегося зазора между торцом двери и проемом стены. Процесс заполнения полости монтажных швов производится не менее, чем в два этапа с обязательным временным промежутком для высыхания пены. После набора прочности высохшей пеной, распорные клинья удаляются, места их установки также заполняют пеной. Излишки пены, если есть, обрезаются. Выбирать монтажную пену следует однородную, с мелкоячеистой структурой плотностью 20-25 кг/м3, с вторичным расширением до 25%. Условия применения монтажной пены должны быть согласно её инструкции по эксплуатации.

При заделке зазоров монтажной пеной необходимо учитывать, что в силу большого объемного расширения пены ее применение в большем количестве, чем это предусмотрено инструкцией по применению, может привести к деформации дверной коробки и уменьшению технологических зазоров.

  - После завершения установки малярный скотч или его аналоги с поверхности двери удалить, чтобы исключить появление на покрытии парникового эффекта, способствующего нарушения слоя покраски.

  - Не допускать резкие удары о дверную коробку до полного затвердевания раствора или монтажной пены.

  - При окрашивании стены после установки двери избегать контакта краски или каких-либо других лакокрасочных покрытий и растворителей с покрытием двери.

  - После установки дверь предъявляется Потребителю, который расписывается в Акте сдачи-приемки.

3. Правила эксплуатации термодвери

3.1. Особенности эксплуатации термодвери.

При проведении или после завершения строительных работ в условиях повышенной влажности и температуры близкой к точке росы возможно образование конденсата или наледи на двери, что может привести к повреждению покрытия или комплектующих двери. Появление конденсата или наледи, не является признаком заводского дефекта термодвери, но является признаком нарушения Правил эксплуатации термодвери.

3.1.1. До устранения нарушений Правил эксплуатации термодвери предлагается не устанавливать декоративные панели в термодверь для сохранения их внешнего вида. Для защиты дверного блока, необходимо укрыть его непрозрачным материалом, исключающим попадание на него пыли и влаги.

3.1.2. При комплектации двери доводчиком необходимо передать Покупателю Инструкцию по эксплуатации дверного доводчика для её соблюдения.

3.2.	Обязательные требования:

3.2.1	Наличие защитного козырька (навеса) с уличной стороны двери. Конструктив козырька должен препятствовать попаданию на поверхность дверного блока атмосферных осадков, как в закрытом, так и в открытом положении дверной створки в течении продолжительного времени.

3.2.2.	Отсутствие протечки воды между козырьком и стеной, на которой козырек закреплен.

3.2.3.	Наличие внутри помещения естественной и принудительной вентиляции, выполненной в соответствии со СНиП 3103-2003 Здания жилые многоквартирные.

3.2.4.	Наличие внутри помещения эффективно работающей вытяжной вентиляции для отведения из помещения воздуха с избыточной влажностью и приточной вентиляции для замены влажного на сухой воздух с улицы.

3.2.5.	Помещение, в котором установлена данная термодверь должно соответствовать требованиям СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»: Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать 4оС. При превышении данного условия возможно образование конденсата на внутренних поверхностях термодвери.

3.2.6.	Микроклимат в помещениях должен соответствовать ГОСТ 30494-2011:

| Параметры | Холодный период года | Теплый период года |
| --- | --- | --- |
|  | Тамбур | Жилое помещение | Тамбур | Жилое помещение |
| Температура в помещениях, °С | 14-20 | 20-24 | 20-28 | 20-28 |
| Относительная влажность, % | 30-45 | 30-60 |
| Скорость движения воздуха , м/сек | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |

3.2.7	Измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха проводить в центре помещения на расстоянии 1,1 м от пола (ГОСТ 30494-2011).

3.2.8.	На термодвери устанавливаются замки с сувальдным механизмом, установка цилиндровых замков допускается только в комплектации цилиндровым механизмом с термоштоком.

3.2.9.	Уплотнители двери должны быть целыми. В случае повреждения уплотнителя двери его следует заменить на аналогичный.

3.2.10.	Не менее одного раза в 6 месяцев смазывать петли, выступающую часть защелки основного замка тонким слоем густой смазки (Литол, Солидол).

3.2.11	При проведении строительных работ дверной блок должен быть защищен материалом, исключающим попадание на него влаги и пыли, при этом дверь должна регулярно проветриваться с целью предотвращения возникновения под упаковочным материалом парникового эффекта.

3.3.	Рекомендуемые требования:

3.3.1	Наличие вентилируемого тамбура между термодверью и улицей.

3.3.3.	Установка на порог накладки из нержавеющей стали.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.4.1.	Начинать эксплуатацию термодвери без оформления Акта сдачи-приемки, включающего в себя гарантийные обязательства на монтаж стальной двери.

3.4.2.	Установка входной двери в тамбур перед внутренним помещением при отсутствии в тамбуре работающих и приточной и вытяжной вентиляции.

3.4.3.	Закрывать дверной блок при выдвинутых ригелях замков и/или задвижки, либо при наличии посторонних предметов в зазоре между полотном и коробом.

3.4.4.	Оставлять дверной блок не закрытым на защелку, отпирать/ запирать дверь, снятую с защелки, так как работа ригелей затруднится избыточным боковым давлением на них со стороны уплотнителей, что может привести к заклиниванию замка или ускорению выхода его из строя.

3.4.5.	Самостоятельно разбирать, ремонтировать, смазывать замки.

3.4.6.	Вносить изменения в конструкцию двери, устанавливать на дверь какие-либо декоративные элементы или устройства без согласования с Заводом-Производителем.

3.4.7.	Резко открывать дверное полотно во избежание ударов полотна о стены. В случае установки дверного блока с заглублением в проем, эксплуатировать дверь без ограничителя открывания или доводчика для предотвращения удара полотна об откос и отрыва петель.

3.4.8.	Открывать или закрывать дверной блок, используя механические рычаги

3.4.9.	Устанавливать дверь с наружной невлагостойкой МДФ-панелью, ПВХ-пленкой не для уличного использования или наружной отделкой, выполненной с помощью резки металла на полотне, в качестве входной двери с улицы в дом.

3.4.10.	Устанавливать двери с декоративными панелями в помещениях, где температура воздуха ниже 10° и выше 50° по Цельсию и относительной влажностью воздуха выше 60 %, вблизи источников тепла, что способствует рассыханию древесины, геометрической деформации, вздутию пленки, изменение цвета, отслоение пластика и т.д.

3.4.11.	Оставлять дверь, упакованную в прозрачную или полупрозрачную стретч-пленку, или её аналоги под воздействием прямых или отраженных солнечных лучей, т.к. под упаковкой произойдет, разогрев поверхности двери, который может привести к термошоку стеклопакета, а на МДФ-панели отслоению ПВХ-пленки.

3.4.12.	Подвергать порошковое полимерное покрытие и поверхность декоративных панелей намоканию в течение продолжительного времени, воздействию абразивными средствами, строительными и химическими растворами, острыми предметами, т.к. может произойти нарушение покраски двери, деформация МДФ-панели, отслоение или нарушение цвета ПВХ-пленки.

3.4.13.	Оставлять на время более суток на поверхности двери малярный скотч или его аналоги.

3.4.14.	Наступать на дверной порог, так как может быть повреждено порошковое полимерное покрытие порога, а также уплотнитель.

3.4.15.	Нарушать параметры микроклимата в помещениях (см. п. 3.2.6).

ВНИМАНИЕ: Образование на различных частях и механизмах двери ржавчины, конденсата, инея и наледи в холодное время года, во время проведения ремонтно- строительных работ (штукатурка, оклейка обоев, укладка плитки и т.п.) и при не постоянном проживании в доме (не постоянном отоплении помещений) не является браком двери, а является следствием не надлежащего исполнения Заказчиком требований п. 2 и 3 настоящего ПАСПОРТА.

В случае нарушения требований п. 2 и 3 настоящего ПАСПОРТА, возможны деформация дверного полотна, выход из строя замковых устройств, появление конденсата (наледи, инея) деформация отделочных материалов, коррозия металлических элементов дверного полотна, коробки и фурнитуры. За появление указанных неисправностей Предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

4. Гарантийные обязательства

4.1.	Гарантийный срок на стальную дверь (при условии соблюдения Покупателем требований настоящего ПАСПОРТА. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ) составляет:

•	металлоконструкция полотна и короба - 1 год;

•	полимерно-порошковое покрытие полотна и короба - 1 год;

•	замки ГАРДИАН, MOTTURA, CISA, KALE, BORDER, МЕТТЭМ - 1 год;

•	фурнитура - 6 месяцев;

•	цилиндровые механизмы - 6 месяцев;

•	панели, ламинированные ПВХ-пленкой, при условии установки их на двери, эксплуатируемые внутри помещений, а также на внутренние стороны уличных дверей при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 1 год;

•	декоративные панели из влагостойкого МДФ, ламинированные пленкой Винорит или крашеные, эксплуатируемые на улице -1 год;

•	уплотнитель - 1 год;

•	на комплектующие для стальной двери, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется.

4.2.	Гарантия действует с момента передачи стальной входной двери Покупателю при условии её установки квалифицированной бригадой официального дилера, при наличии настоящего Паспорта предприятия-изготовителя на данную дверь и Акта сдачи-приемки, оформляемого после завершения монтажных работ.

4.3.	Гарантия включает бесплатный ремонт двери, пришедшей в негодность исключительно по вине Производителя.

4.4.	Гарантийные обязательства не распространяются в случаях:

• установка двери в нежилое помещение (сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для временного пребывания людей ст.2 № 217-ФЗ).

•	установки двери лицом, не являющимся официальным дилером предприятия-изготовителя;

•	нарушения Правил установки двери, изложенных в п.2 и несоблюдения Правил эксплуатации двери, изложенных в п.3.2 и 3.4.;

•	механических повреждений, вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, а также нарушения или отсутствия пломб на замках и других частях;

•	неисправности замков и механизмов, возникших в результате попадания внутрь посторонних предметов, строительной пыли, жидкостей, смазок, насекомых и т. д.;

•	изменения геометрических параметров в результате деформации дверного проема от внешних физических воздействий (удары, осадка здания и т.п.);

•	изменение цвета, оттенка, структуры поверхности порошкового покрытия, вызванного воздействием химических веществ, солнечного света, выделением животных, следов рук и других агрессивных веществ;

•	повреждения вследствие стихийных бедствий, техногенных аварий (пожар, затопление и т.д.);

•	утери настоящего Паспорта;

•	отсутствии QR-кода на коробе двери;

4.5.	Производитель не принимает претензии по фактуре, оттенку и прочим отличиям декоративной отделки, связанным со структурными особенностями порошково-полимерного, ПВХ-покрытия или оттенка цвета фурнитуры.

4.6.	Возникновение конденсата на термодвери не является заводским браком, т. к. его появление может быть вызвано воздействием внешних факторов при нарушении Правил эксплуатации термодвери.

4.7.	Замена декоративных панелей, замков, фурнитуры не является причиной для полного возврата двери Поставщику.

- Свидетельство о приемке

Металлическая дверь соответствует комплектации и модели, указанным в наряде на изготовление и признана годной к эксплуатации.

Модель двери: ____________________

Серийный номер двери: ____________

Приемщик ОТК _______________

(подпись, печать)

Дата изготовления «____»_______________202__г.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию двери с целью улучшения эксплуатационных качеств без отражения в данном руководстве по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель:

1

6

5

2

4

3